Программа

«Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры города Шумихи Шумихинского района Курганской области на 2016-2030 гг.»

2016г.

Оглавление

Введение

# 1. Паспорт программы.

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры города Шумихи.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

4. Варианты развития транспортной инфраструктуры города Шумихи

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

6. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

7. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры с учетом развития объектов транспортной инфраструктуры регионального и федерального значения в городе Шумихе.

8. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

9. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории   города Шумихи.

10. Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории города Шумихи.

Заключение

# Введение

Одним из основополагающих условий развития муниципального образования города Шумихи Шумихинского района (далее город Шумиха)  является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры города Шумихи Шумихинского района Курганской области на 2016 - 2030 гг.» (далее Программа), является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития города Шумихи.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития города Шумихи, а также прогноз его развития проводился по следующим направлениям:

демографическое развитие;

перспективное строительство;

состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

Основными целями программы являются:

обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории города Шумихи;

обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Шумихи;

развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории города Шумихи;

развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью города Шумихи;

обеспечение условий для управления транспортным спросом;

создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией, содержанием существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

# 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «Комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры города Шумихи Шумихинского района Курганской области на 2016 – 2030 гг.» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав муниципального образования города Шумихи Шумихинского района; Генеральный план города Шумихи Шумихинского района. |
| Заказчик программы | Администрация города Шумихи. 641100 Курганская область Шумихинский район г. Шумиха, ул. Кирова, 12 |
| Разработчик программы | Администрация города Шумихи. 641100 Курганская область Шумихинский район г. Шумиха, ул. Кирова, 12 |
| Цель программы | Комплексное развитие системы транспортной инфраструктуры города Шумихи. |
| Задачи программы | безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории города Шумихи; доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Шумихи; развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории города Шумихи; - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры; |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Развитие объектов транспортной инфраструктуры за период действия программы будет характеризоваться следующими показателями: - в 2016 году протяженность муниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием составит 39,6 км; в 2030 году: -протяженность муниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием будет составлять 53,6 км; (протяженность дорог общего пользования местного значения с щебеночным покрытием составит 22,7км; ( протяженность реконструированных тротуаров – 11,5 км. - освещенность дорожной сети увеличится на 10% - доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, 0% . |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 – 2030 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 125.774.502 рублей из них; 1) собственные средства бюджета г. Шумихи – 64.268.714 руб., в том числе по годам: 2016 г. – 2.983.714 руб. 2017 г. – 4.159.000 руб. 2018 г. – 5.809.000 руб. (прогноз) 2019 г. – 6.717.000 руб. (прогноз) 2020 г. – 3.400.000 руб. (прогноз) 2021-2030 гг. – 41.200.000 руб. (прогноз) 2) средства областного бюджета (по согласованию)- 61.505.788 руб., в том числе по годам: 2016 г. – 3.464.700 руб. 2017 г. – 10.391.000 руб. 2018 г. – 4.319.200 руб. (прогноз) 2019 г. – 4.857.540 руб. (прогноз) 2020 г. – 5.473.348 руб. (прогноз) 2021-2030 гг. – 33.000.000 руб. (прогноз) 3) средства федерального бюджета, внебюджетные средства – 0 руб. (средства носят прогнозный характер). Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы подлежит уточнению при формировании бюджета города Шумихи на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры города Шумихи.

Общая протяженность границ муниципального образования - 38.68 км. Границы муниципального образования города Шумихи Шумихинского района   на разных участках совпадают с участками границ муниципальных образований: Каменского, Кушмянского, Трусиловского и Мало-Дюрягинского сельсоветов.

## Граница между муниципальным образованием города Шумихи и муниципальным образованием Каменский сельсовет

(протяженность границы 15.45 км)

От узловой точки 49, обозначающей место пересечения границ муниципальных образований Кушмянского, Каменского сельсоветов и города Шумихи, расположенной в 1.13 км к юго-востоку от пересечения проселочной дороги и усовершенствованного шоссе М-51 и в 0.50 км к северо-северо-западу от поворотной опоры ЛЭП 220 кВ, граница идет на западо-юго-запад на протяжении 1.03 км до поворотной точки 1, расположенной в 1.89 км к востоку от летника и в 0.65 км к западу от пересечения проселочной дороги и ЛЭП 220 кВ.

От поворотной точки 1 граница идет на юг на протяжении 0.59 км до поворотной точки 2, расположенной в 2.14 км к востоко-юго-востоку от летника и в 0.68 км к западу от пересечения линии связи и ЛЭП.

От поворотной точки 2 граница идет на запад на протяжении 0.75 км до поворотной точки 3, расположенной в 1.46 км к юго-востоку от летника и в 1.43 км к западу от пересечения линии связи и ЛЭП.

От поворотной точки 3 граница идет на юг на протяжении 0.17 км до поворотной точки 4, расположенной в 1.56 км к юго-востоку от летника и в 1.36 км к западу от пересечения линии связи и ЛЭП.

От поворотной точки 4 граница идет на запад на протяжении 0.66 км до поворотной точки 5, расположенной в 1.24 км к северо-северо-востоку от пересечения улучшенных грунтовых дорог и в 1.11 км к юго-юго-востоку от летника.

От поворотной точки 5 граница идет на западо-северо-запад на протяжении 0.11 км до поворотной точки 6, расположенной в 1.25 км к северо-северо-востоку от пересечения улучшенных грунтовых дорог и в 1.05 км к юго-юго-востоку от летника.

От поворотной точки 6 граница идет на западо-северо-запад на протяжении 0.62 км до поворотной точки 7, расположенной в 1.43 км к северу от пересечения улучшенных грунтовых дорог и в 0.72 км к юго-юго-западу от летника.

От поворотной точки 7 граница идет на западо-юго-запад, вдоль шоссе, на протяжении 0.44 км до поворотной точки 8, расположенной в 2.06 км к востоку от восточной границы с. Каменное и в 0.53 км к западу от поста ГИБДД.

От поворотной точки 8 граница идет на востоко-юго-восток, вдоль шоссе, на протяжении 0.66 км до поворотной точки 9, расположенной в 3.12 км к востоку от южной границы с. Каменное и в 0.37 км к югу от поста ГИБДД.

От поворотной точки 9 граница идет на западо-юго-запад на протяжении 2.25 км до поворотной точки 10, расположенной в 2.11 км к северо-северо-западу от северной части оз. Лебяжье и в 1.22 км к юго-юго-востоку от южной границы с. Каменное.

От поворотной точки 10 граница идет на западо-юго-запад на протяжении 1.10 км до поворотной точки 11, расположенной в 2.17 км к северо-западу от северной части оз. Лебяжье и в 1.48 км к югу от южной границы с. Каменное.

От поворотной точки 11 граница идет на запад на протяжении 0.36 км до поворотной точки 12, расположенной в 1.56 км к югу от южной границы с. Каменное и в 0.74 км к северо-северо-востоку от северной границы д. Карандашово.

От поворотной точки 12 граница идет на востоко-юго-восток на протяжении 2.04 км до поворотной точки 13, расположенной в 1.27 км к юго-юго-востоку от пересечения ЛЭП и в 0.41 км к северо-северо-западу от северной части оз. Лебяжье.

От поворотной точки 13 граница идет на востоко-юго-восток на протяжении 1.07 км до поворотной точки 14, расположенной в 2.18 км к северу от северной границы с. Малое Дюрягино и в 0.52 км к востоку от восточной части оз. Лебяжье.

От поворотной точки 14 граница идет на юго-запад на протяжении 1.59 км до узловой точки 52, обозначающей место пересечения границ муниципальных образований Каменского, Мало-Дюрягинского сельсоветов и города Шумихи, расположенной в 1.18 км к юго-юго-востоку от южной части оз. Лебяжье и в 0.34 км к северу от северной границы с. Малое Дюрягино.

## Граница между муниципальным образованием города Шумихи и муниципальным образованием Кушмянский сельсовет

(протяженность границы 7.44 км)

От узловой точки 48, обозначающей место пересечения границ муниципальных образований Трусиловского, Кушмянского сельсоветов и города Шумихи, расположенной в 1.30 км к западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ и в 0.69 км к востоку от пересечения шоссе, граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 0.67 км до поворотной точки 1, расположенной в 1.19 км к юго-юго-западу от южной границы п. Мичуринец и в 0.64 км к западо-северо-западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ.

От поворотной точки 1 граница идет на север на протяжении 0.21 км до поворотной точки 2, расположенной в 1.05 км к юго-юго-западу от южной границы п. Мичуринец и в 0.79 км к западо-северо-западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ.

От поворотной точки 2 граница идет на востоко-северо-восток на протяжении 1.12 км до поворотной точки 3, расположенной в 0.90 км к северо-северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ и в 0.64 км к югу от южной границы п. Мичуринец.

От поворотной точки 3 граница идет на северо-запад на протяжении 1.59 км до поворотной точки 4, расположенной в 0.95 км к северо-северо-востоку от пересечения шоссе и в 0.54 км к западу от западной границы п. Мичуринец.

От поворотной точки 4 граница идет на северо-восток на протяжении 1.25 км до поворотной точки 5, расположенной в 0.93 км к северу от северной границы п. Мичуринец и в 1.88 км к юго-западу от пересечения ЛЭП.

От поворотной точки 5 граница идет на северо-запад на протяжении 0.66 км до поворотной точки 6, расположенной в 1.48 км к северо-северо-западу от северной границы п. Мичуринец и в 1.29 км к западо-юго-западу от пересечения ЛЭП.

От поворотной точки 6 граница идет на западо-северо-запад на протяжении 0.30 км до поворотной точки 7, расположенной в 1.51 км к востоку от поворотной опоры ЛЭП 220 кВ и в 1.50 км к западо-юго-западу от пересечения ЛЭП.

От поворотной точки 7 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.13 км до поворотной точки 8, расположенной в 1.53 км к западу от пересечения ЛЭП и в 1.46 км к востоко-северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 220 кВ.

От поворотной точки 8 граница идет на запад на протяжении 1.52 км до узловой точки 49, обозначающей место пересечения границ муниципальных образований Кушмянского, Каменского сельсоветов и города Шумихи, расположенной в 1.28 км к юго-востоку от пересечения проселочной дороги и усовершенствованного шоссе М-51 и в 0.32 км к северо-северо-западу от поворотной опоры ЛЭП 220 кВ.

## Граница между муниципальным образованием города Шумихи и муниципальным образованием Трусиловский  сельсовет

(протяженность границы 12.89 км)

От узловой точки 48, обозначающей место пересечения границ муниципальных образований Трусиловского, Кушмянского сельсоветов и города Шумихи, расположенной в 1.30 км к западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ и в 0.69 км к востоку от пересечения шоссе, граница идет на юго-запад на протяжении 0.48 км до поворотной точки 1, расположенной в 0.38 км к востоко-юго-востоку от пересечения шоссе и в 0.24 км к северо-северо-западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ.

От поворотной точки 1 граница идет на юг на протяжении 0.19 км до поворотной точки 2, расположенной в 0.51 км к юго-востоку от пересечения шоссе и в 0.10 км к западо-северо-западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ.

От поворотной точки 2 граница идет на юго-запад на протяжении 1.47 км до поворотной точки 3, расположенной в 1.82 км к северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ и в 0.59 км к юго-западу от южной границы д. Лесная.

От поворотной точки 3 граница идет на юго-восток на протяжении 0.82 км до поворотной точки 4, расположенной в 1.97 км к юго-юго-западу от южной границы д. Лесная и в 1.74 км к востоко-северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ.

От поворотной точки 4 граница идет на юго-запад на протяжении 0.90 км до поворотной точки 5, расположенной в 2.88 км к юго-юго-западу от южной границы д. Лесная и в 0.92 км к востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ.

От поворотной точки 5 граница идет на северо-запад на протяжении 0.65 км до поворотной точки 6, расположенной в 2.63 км к юго-западу от южной границы д. Лесная и в 0.85 км к северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ.

От поворотной точки 6 граница идет на юго-запад на протяжении 1.96 км до поворотной точки 7, расположенной в 2.08 км к северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ и в 1.55 км к юго-юго-востоку от южной границы г. Шумиха.

От поворотной точки 7 граница идет на северо-запад вдоль шоссе г. Шумиха - с. Столбово на протяжении 1.06 км до поворотной точки 8, расположенной в 1.43 км к западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ и в 1.14 км к востоку от пересечения ЛЭП 110 кВ и шоссе.

От поворотной точки 8 граница идет на запад на протяжении 0.37 км до поворотной точки 9, расположенной в 1.80 км к западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ и в 0.77 км к востоку от пересечения ЛЭП 110 кВ и шоссе.

От поворотной точки 9 граница идет на юг на протяжении 1.96 км до поворотной точки 10, расположенной в 0.64 км к юго-западу от пересечения ЛЭП и в 0.46 км к северо-северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ.

От поворотной точки 10 граница идет на запад на протяжении 0.18 км до поворотной точки 11, расположенной в 0.75 км к юго-западу от пересечения ЛЭП и в 0.38 км к северу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ.

От поворотной точки 11 граница идет на северо-северо-запад на вдоль шоссе г. Шумиха - д. Сажино протяжении 1.99 км до поворотной точки 12, расположенной в 2.32 км к северо-северо-западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ и в 1.78 км к востоку от восточной границы с. Малое Дюрягино.

От поворотной точки 12 граница идет на запад на протяжении 0.87 км до узловой точки 51, обозначающей место пересечения границ муниципальных образований Трусиловского, Мало-Дюрягинского сельсоветов и города Шумихи, расположенной в 1.08 км к юго-западу от западной границы г. Шумиха и в 0.88 км к востоку от восточной границы с. Малое Дюрягино.

## Граница между муниципальным образованием города Шумихи и муниципальным образованием Мало - Дюрягинский сельсовет

(протяженность границы 2.90 км)

От узловой точки 51, обозначающей место пересечения границ муниципальных образований Трусиловского, Мало-Дюрягинского сельсоветов и города Шумихи, расположенной в 1.08 км к юго-западу от западной границы г. Шумиха и в 0.88 км к востоку от восточной границы с. Малое Дюрягино, граница идет на северо-северо-восток на протяжении 0.71 км до поворотной точки 1, расположенной в 1.46 км к востоко-северо-востоку от северной границы с. Малое Дюрягино и в 0.30 км к юго-юго-западу от южной границы г. Шумиха.

От поворотной точки 1 граница идет на западо-юго-запад на протяжении 0.70 км до поворотной точки 2, расположенной в 0.91 км к западо-юго-западу от южной границы г. Шумиха и в 0.76 км к востоку от северной границы с. Малое Дюрягино.

От поворотной точки 2 граница идет на северо-северо-запад на протяжении 0.24 км до поворотной точки 3, расположенной в 0.89 км к западо-юго-западу от южной границы г. Шумиха и в 0.75 км к востоко-северо-востоку от северной границы с. Малое Дюрягино.

От поворотной точки 3 граница идет на запад на протяжении 0.83 км до поворотной точки 4, расположенной в 1.52 км к юго-юго-востоку от южной части оз. Лебяжье и в 0.26 км к северу от северной границы с. Малое Дюрягино.

От поворотной точки 4 граница идет на северо-северо-восток на протяжении 0.42 км до узловой точки 52, обозначающей место пересечения границ муниципальных образований Каменского, Мало-Дюрягинского сельсоветов и города Шумихи, расположенной в 1.16 км к юго-юго-востоку от южной части оз. Лебяжье и в 0.67 км к северу от северной границы с. Малое Дюрягино.

Общая численность населения  города Шумихи  на 31.12.2014 г. составляла  17593 человек.

Территория города  Шумихи относится к строительно-климатической зоне 1В. Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции равны соответственно: -34 и -21,9(С. Продолжительность отопительного периода 215 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 170см.

Зимой неблагоприятные погодные условия создаются в дни с температурой воздуха ниже -20(С в сочетании со скоростями ветра более 3м/с. Число таких дней составляет 20-30 за холодный период.

Основной точкой приложения труда на территории города является ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие», на котором трудится 253 человека. Также среди наиболее крупных по численности занятых предприятий находится ООО «Энергосервис» – 167чел., ОАО «Шумихинский завод подшипниковых иглороликов» – 85чел. Все эти предприятия располагаются в центре города Шумихи.

Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связь города Шумихи осуществляется:

Железнодорожный транспорт.

Через город проходит электрифицированная Транссибирская железнодорожная магистраль Москва — Челябинск — Курган — Владивосток (линия Челябинск — Курган) с высокой интенсивностью движения (порядка 78 пассажирских поездов в сутки).  В черте города Шумихи расположена железнодорожная станция «Шумиха» (ежечасное отправление более 30 человек), входящая в состав Курганского отделения Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги». Прямое беспересадочное сообщение с Курганом,  Челябинском (12 пар пригородных электропоездов ежедневно, для всех электропоездов станция Шумиха конечная или начальная). На станции имеет стоянку скоростной пригородный электропоезд Курган — Челябинск (1 пара электропоездов ежедневно). Станция открыта для грузовых работ.

Автомобильный транспорт.

На 2 километра севернее города проходит автомобильная дорога федерального значения Р- 254 «Иртыш»  которая обеспечивает выход к Кургану, Омску, Новосибирску и Челябинску. Также в городе Шумихе берёт своё начало автодорога регионального значения Р328 обеспечивающая выход к Костанаю, а автодорога Шумиха — Шадринск обеспечивает выход к Шадринску и Екатеринбургу.

Автобусное сообщение.

С автовокзала отправляются автобусы, совершающие регулярные междугородные рейсы (в Курган, Шадринск, Куртамыш, Щучье, Тобольск, Челябинск, Сафакулева Альменева, Целинное). Маршруты обслуживаются автобусами Fiat Ducato, Hyundai H-100, ГАЗ-322132, Kia Granbird.  Автовокзал совмещен с железнодорожным вокзалом, что является положительным фактором в организации пассажирского сообщения.

Внутригородской транспорт.

На территории города Шумихи перевозка пассажиров осуществляется за счет маршрутного такси (3 машины Газель) и такси (3 службы),  путь следования пассажирского транспорта между начальным и конечным пунктами производится согласно графику и заданному маршруту.

Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация города Шумихи составляет (155 единиц/1000 человек  в 2015 году), что оценивается как средний (при уровне автомобилизации. В Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с районным и областным центром. В основе формирования улично-дорожной сети города Шумихи лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

Характеристика сети дорог города Шумихи, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры города Шумихи. Они связывают территорию города с соседними территориями, с областным центром, обеспечивают жизнедеятельность города, во многом определяют возможности развития, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач в достижении устойчивого экономического роста города, повышении конкурентоспособности местных производителей и улучшении качества жизни населения. К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах города, находящиеся на балансе муниципального образования города Шумихи. Так же на территории города Шумихи расположены авто дороги принадлежащие субъекту Российской Федерации.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования, стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации населения,  значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия – характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.

В настоящее время протяженности автомобильных дорог разного значения на территории города Шумихи составляет 127,8 км.

Дорожно-транспортная сеть города Шумихи состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют грунтовое покрытие, недостаточную ширину проезжей части. Освещенность дорожной сети составляет 55 %. В большей части города отсутствуют тротуары необходимых для упорядочения и безопасного движения пешеходов.  Асфальтовое покрытие дорожного полотна находится в работоспособном состоянии.

Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществляется только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и щебеночным покрытием и грейдированием грунтовых дорог. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Почти все дороги нуждаются в  ямочного  и капитального ремонта.

Характеристика и протяженность дорог.

| № п/п | Вид покрытии дорожного полотна | Протяженность дорожного полотна |
| --- | --- | --- |
| 1 | Твердое покрытие (асфальтное) | 39,6 км. |
| 2 | Щебеночно покрытие | 13,7 км. |
| 3 | Грунтовое покрытие | 74,5 км. |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  муниципального образования города Шумихи Шумихинского района.

| п/п | Идентификационные номера автомобильных дорог | Наименования автомобильных дорог | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. с твердым покрытием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 37-242-501-ОП-МП-000-01 | Улица Агеева | 252 | - |
| 2 | 37-242-501-ОП-МП-000-02 | Улица Бажова | 770 | - |
| 3 | 37-242-501-ОП-МП-000-03 | Улица Базарная | 378 | - |
| 4 | 37-242-501-ОП-МП-000-04 | Улица Белинского (в т. ч. переулок) | 362 | - |
| 5 | 37-242-501-ОП-МП-000-05 | Улица Белоносова | 3287 | 3287 |
| 6 | 37-242-501-ОП-МП-000-06 | Улица Береговая | 223 | - |
| 7 | 37-242-501-ОП-МП-000-07 | Улица Березовая | 335 | - |
| 8 | 37-242-501-ОП-МП-000-08 | Улица Блюхера | 577 | - |
| 9 | 37-242-501-ОП-МП-000-09 | Улица Братьев Денисовых | 260 | - |
| 10 | 37-242-501-ОП-МП-000-10 | Улица Васильковая | 1400 | - |
| 11 | 37-242-501-ОП-МП-000-11 | Улица Весенняя | 357 | - |
| 12 | 37-242-501-ОП-МП-000-12 | Улица Вешняя | 245 | - |
| 13 | 37-242-501-ОП-МП-000-13 | Улица Вишневка | 2083 | 2083 |
| 14 | 37-242-501-ОП-МП-000-14 | Улица Воронкова | 1925 | - |
| 15 | 37-242-501-ОП-МП-000-15 | Улица Восточная | 548 | - |
| 16 | 37-242-501-ОП-МП-000-16 | Улица Гагарина (в.т.ч. к дому РТС и ветстанции) | 3178 | 2639 |
| 17 | 37-242-501-ОП-МП-000-17 | Улица Гвардейская | 718 | - |
| 18 | 37-242-501-ОП-МП-000-18 | Улица Геологов | 138 | - |
| 19 | 37-242-501-ОП-МП-000-19 | Улица Гоголя | 2288 | 2288 |
| 20 | 37-242-501-ОП-МП-000-20 | Улица Грицевца | 317 | - |
| 21 | 37-242-501-ОП-МП-000-21 | Улица Дачная | 654 | - |
| 22 | 37-242-501-ОП-МП-000-22 | Улица Дзержинского | 1118 | - |
| 23 | 37-242-501-ОП-МП-000-23 | Улица Дорожная | 724 | 507 |
| 24 | 37-242-501-ОП-МП-000-24 | Улица Дружбы | 334 | - |
| 25 | 37-242-501-ОП-МП-000-25 | Улица Евстигнеева | 457 | - |
| 26 | 37-242-501-ОП-МП-000-26 | Улица Есенина | 234 | - |
| 27 | 37-242-501-ОП-МП-000-27 | Улица Железнодорожная | 803 | 500 |
| 28 | 37-242-501-ОП-МП-000-28 | Улица Жукова | 1074 | - |
| 29 | 37-242-501-ОП-МП-000-29 | Улица Заводская | 897 | - |
| 30 | 37-242-501-ОП-МП-000-30 | переулок и 2-й переулок Западный | 525 | - |
| 31 | 37-242-501-ОП-МП-000-31 | Улица Заречная | 1090 | 460 |
| 32 | 37-242-501-ОП-МП-000-32 | Улица Зауральская | 149 | - |
| 33 | 37-242-501-ОП-МП-000-33 | Улица Захарова | 344 | - |
| 34 | 37-242-501-ОП-МП-000-34 | Улица Звездная | 254 | - |
| 35 | 37-242-501-ОП-МП-000-35 | Улица Зеленая | 779 | - |
| 36 | 37-242-501-ОП-МП-000-36 | Улица Инкубаторная | 1253 | - |
| 37 | 37-242-501-ОП-МП-000-37 | Улица Кирова | 785 | 785 |
| 38 | 37-242-501-ОП-МП-000-38 | Улица Кирпичная | 759 | - |
| 39 | 37-242-501-ОП-МП-000-39 | Улица Квартал Новостроек | 895 | 895 |
| 40 | 37-242-501-ОП-МП-000-40 | Улица Кленовая | 137 | - |
| 41 | 37-242-501-ОП-МП-000-41 | Улица Коваленко | 643 | 170 |
| 42 | 37-242-501-ОП-МП-000-42 | Улица Колхозная | 337 | - |
| 43 | 37-242-501-ОП-МП-000-43 | Улица Коммунальная | 308 | - |
| 44 | 37-242-501-ОП-МП-000-44 | Улица Коммуны | 432 | - |
| 45 | 37-242-501-ОП-МП-000-45 | Улица Комсомольская | 904 | 904 |
| 46 | 37-242-501-ОП-МП-000-46 | Улица Кооперативная | 186 | - |
| 47 | 37-242-501-ОП-МП-000-47 | Улица Корягина | 526 | - |
| 48 | 37-242-501-ОП-МП-000-48 | Улица Космонавтов | 183 | - |
| 49 | 37-242-501-ОП-МП-000-49 | Улица Красная | 270 | - |
| 50 | 37-242-501-ОП-МП-000-50 | Улица Красноармейская | 278 | - |
| 51 | 37-242-501-ОП-МП-000-51 | Улица Красного пахаря | 473 | - |
| 52 | 37-242-501-ОП-МП-000-52 | Улица Крупской | 914 | - |
| 53 | 37-242-501-ОП-МП-000-53 | Улица Кузьмицкого | 512 | - |
| 54 | 37-242-501-ОП-МП-000-54 | Улица Куйбышева (в т.ч. переулок) | 1823 | 1735 |
| 55 | 37-242-501-ОП-МП-000-55 | Улица Кутузова (в т.ч. переулок) | 1164 | - |
| 56 | 37-242-501-ОП-МП-000-56 | Улица Лазо | 441 | - |
| 57 | 37-242-501-ОП-МП-000-57 | Улица Лазурная | 928 | - |
| 58 | 37-242-501-ОП-МП-000-58 | Улица Лапиной | 389 | - |
| 59 | 37-242-501-ОП-МП-000-59 | Улица Ленина | 2040 | 2040 |
| 60 | 37-242-501-ОП-МП-000-60 | Улица Ленинградская | 249 | - |
| 61 | 37-242-501-ОП-МП-000-61 | Улица Лебедева | 241 | - |
| 62 | 37-242-501-ОП-МП-000-62 | Улица Лермонтова | 53 | - |
| 63 | 37-242-501-ОП-МП-000-63 | Улица Лесная | 209 | - |
| 64 | 37-242-501-ОП-МП-000-64 | Улица Ломоносова | 760 | - |
| 65 | 37-242-501-ОП-МП-000-65 | Переулок Лесхоза | 304 | - |
| 67 | 37-242-501-ОП-МП-000-67 | Улица Луговая | 314 | - |
| 68 | 37-242-501-ОП-МП-000-68 | Улица Лунная | 751 | - |
| 69 | 37-242-501-ОП-МП-000-69 | Улица Магистральная | 244 | - |
| 70 | 37-242-501-ОП-МП-000-70 | Улица М.Горького | 488 | - |
| 71 | 37-242-501-ОП-МП-000-71 | Улица Матросова | 146 | - |
| 72 | 37-242-501-ОП-МП-000-72 | Улица Махина | 536 | - |
| 73 | 37-242-501-ОП-МП-000-73 | Улица Махова | 462 | 100 |
| 74 | 37-242-501-ОП-МП-000-74 | Улица Мелиораторов | 1310 | - |
| 75 | 37-242-501-ОП-МП-000-75 | Улица Мельничная | 327 | - |
| 76 | 37-242-501-ОП-МП-000-76 | Улица Механизаторов | 625 | - |
| 77 | 37-242-501-ОП-МП-000-77 | Улица Мира (в т.ч. переулок) | 1262 | - |
| 78 | 37-242-501-ОП-МП-000-78 | Улица Михалева | 221 | - |
| 79 | 37-242-501-ОП-МП-000-79 | Улица Молодежи | 816 | 400 |
| 80 | 37-242-501-ОП-МП-000-80 | Улица Морозова | 1436 | 956 |
| 81 | 37-242-501-ОП-МП-000-81 | Улица Набережная | 772 | - |
| 82 | 37-242-501-ОП-МП-000-82 | Улица Национальная | 258 | - |
| 83 | 37-242-501-ОП-МП-000-83 | Улица Некрасова | 546 | - |
| 84 | 37-242-501-ОП-МП-000-84 | Улица Новая | 451 | - |
| 85 | 37-242-501-ОП-МП-000-85 | Улица Овчинникова | 193 | - |
| 86 | 37-242-501-ОП-МП-000-86 | Улица Октябрьская | 394 | - |
| 87 | 37-242-501-ОП-МП-000-87 | Улица О.Кошевого | 334 | - |
| 88 | 37-242-501-ОП-МП-000-88 | Улица Олимпийская | 1776 | - |
| 89 | 37-242-501-ОП-МП-000-89 | Улица Олохова (в т.ч. переулок) | 1663 | 1308 |
| 90 | 37-242-501-ОП-МП-000-90 | Улица Островского (в т.ч. переулок) | 1611 | 500 |
| 91 | 37-242-501-ОП-МП-000-91 | Улица Отдыха | 585 | - |
| 92 | 37-242-501-ОП-МП-000-92 | Улица Парковая | 804 | - |
| 93 | 37-242-501-ОП-МП-000-93 | Улица Первомайская | 676 | - |
| 94 | 37-242-501-ОП-МП-000-94 | Улица Пермякова | 1144 | 549 |
| 95 | 37-242-501-ОП-МП-000-95 | Улица Пионерская | 653 | - |
| 96 | 37-242-501-ОП-МП-000-96 | Улица Плодовая | 1630 | 300 |
| 97 | 37-242-501-ОП-МП-000-97 | Улица Победы | 1410 | 1145 |
| 98 | 37-242-501-ОП-МП-000-98 | Улица Пограничная | 917 | 553 |
| 99 | 37-242-501-ОП-МП-000-99 | Улица Подшипниковая | 1261 | - |
| 100 | 37-242-501-ОП-МП-000-100 | Улица Полевая | 523 | - |
| 101 | 37-242-501-ОП-МП-000-101 | Улица Полунина | 351 | - |
| 102 | 37-242-501-ОП-МП-000-102 | Улица Полярная | 240 | - |
| 103 | 37-242-501-ОП-МП-000-103 | Улица Проектная | 263 | - |
| 104 | 37-242-501-ОП-МП-000-104 | Улица Пролетарская (в т.ч. переулок) | 1501 | 570 |
| 105 | 37-242-501-ОП-МП-000-105 | Улица Промышленная | 1218 | 1218 |
| 106 | 37-242-501-ОП-МП-000-106 | Улица Просторная (в т. ч. 1-й переулок и 2-й переулок) | 1457 | - |
| 107 | 37-242-501-ОП-МП-000-107 | Улица Путейская | 565 | - |
| 108 | 37-242-501-ОП-МП-000-108 | Улица Пушкина | 1009 | - |
| 109 | 37-242-501-ОП-МП-000-109 | Улица Рабочая | 651 | - |
| 110 | 37-242-501-ОП-МП-000-110 | Улица Российская | 1258 | - |
| 111 | 37-242-501-ОП-МП-000-111 | Улица Садовая | 725 | - |
| 112 | 37-242-501-ОП-МП-000-112 | Улица Светлая | 900 | - |
| 113 | 37-242-501-ОП-МП-000-113 | Улица Свободы | 1272 | 931 |
| 114 | 37-242-501-ОП-МП-000-114 | Улица Северная | 894 | 418 |
| 115 | 37-242-501-ОП-МП-000-115 | Улица Сенная | 1127 | - |
| 116 | 37-242-501-ОП-МП-000-116 | Улица Сибирская | 1048 | - |
| 117 | 37-242-501-ОП-МП-000-117 | Улица Сиреневая | 237 | - |
| 118 | 37-242-501-ОП-МП-000-118 | Улица Смолина | 1049 | 1049 |
| 119 | 37-242-501-ОП-МП-000-119 | Улица Советская (в т.ч. переулок) | 3446 | 2472 |
| 120 | 37-242-501-ОП-МП-000-120 | Улица Солнечная | 846 | - |
| 121 | 37-242-501-ОП-МП-000-121 | Переулок Спортивный | 132 | 132 |
| 122 | 37-242-501-ОП-МП-000-122 | Улица Спутников | 100 | - |
| 123 | 37-242-501-ОП-МП-000-123 | Улица Стахановская | 533 | - |
| 124 | 37-242-501-ОП-МП-000-124 | Улица Степная | 1092 | - |
| 125 | 37-242-501-ОП-МП-000-125 | Улица Строителей | 871 | - |
| 126 | 37-242-501-ОП-МП-000-126 | Улица Суворова | 608 | - |
| 127 | 37-242-501-ОП-МП-000-127 | Улица Тенистая | 251 | - |
| 128 | 37-242-501-ОП-МП-000-128 | Улица Терешковой | 343 | - |
| 129 | 37-242-501-ОП-МП-000-129 | Улица Томина | 333 | - |
| 130 | 37-242-501-ОП-МП-000-130 | Улица Транспортная | 668 | 668 |
| 131 | 37-242-501-ОП-МП-000-131 | Улица Труда (в т.ч. переулок) | 1832 | 1429 |
| 132 | 37-242-501-ОП-МП-000-132 | Улица Тургенева | 219 | - |
| 133 | 37-242-501-ОП-МП-000-133 | Улица Туристов | 775 | - |
| 134 | 37-242-501-ОП-МП-000-134 | Улица Тутынина | 348 | 348 |
| 135 | 37-242-501-ОП-МП-000-135 | Улица Угольная | 628 | - |
| 136 | 37-242-501-ОП-МП-000-136 | Улица Фабричная | 807 | - |
| 137 | 37-242-501-ОП-МП-000-137 | Улица Федотова | 853 | - |
| 138 | 37-242-501-ОП-МП-000-138 | Улица Фетискина | 167 | - |
| 139 | 37-242-501-ОП-МП-000-139 | Улица Фестивальная | 284 | - |
| 140 | 37-242-501-ОП-МП-000-140 | Улица Фрунзе | 1231 | - |
| 141 | 37-242-501-ОП-МП-000-141 | Улица Чайковского (в т.ч. переулок) | 1339 | - |
| 142 | 37-242-501-ОП-МП-000-142 | Улица Чапаева | 325 | - |
| 143 | 37-242-501-ОП-МП-000-143 | Улица Чехова | 530 | - |
| 144 | 37-242-501-ОП-МП-000-144 | Улица Чистовская | 1456 | - |
| 145 | 37-242-501-ОП-МП-000-145 | Улица Чкалова (в т.ч. переулок) | 2301 | - |
| 146 | 37-242-501-ОП-МП-000-146 | Улица Шоссейная | 255 | - |
| 147 | 37-242-501-ОП-МП-000-147 | Улица Шутова | 321 | - |
| 148 | 37-242-501-ОП-МП-000-148 | Улица Элеваторская | 510 | 160 |
| 149 | 37-242-501-ОП-МП-000-149 | Улица Энергетиков | 582 | - |
| 150 | 37-242-501-ОП-МП-000-150 | Улица Энтузиастов | 640 | - |
| 151 | 37-242-501-ОП-МП-000-151 | Улица Юбилейная | 317 | - |
| 152 | 37-242-501-ОП-МП-000-152 | Улица Южная | 520 | - |
| 153 | 37-242-501-ОП-МП-000-153 | Улица Юннатов | 256 | - |
| 154 | 37-242-501-ОП-МП-000-154 | Улица Я.Забродина | 181 | - |
| 155 | 37-242-501-ОП-МП-000-155 | Улица Ясная | 92 | - |
| 156 | 37-242-501-ОП-МП-000-156 | Улица 100–летия города | 311 | - |
| 157 | 37-242-501-ОП-МП-000-157 | Улица 50-летия ВЛКСМ | 661 | 313 |
| 158 | 37-242-501-ОП-МП-000-158 | Бульвар 50–летия Октября | 378 | 378 |
| 159 | 37-242-501-ОП-МП-000-159 | Улица 8 Марта | 1137 | - |
| 160 | 37-242-501-ОП-МП-000-160 | Автодорога от ул. 8 Марта до ж/д переезда 2229 км | 3090 | 2480 |
| 161 | 37-242-501-ОП-МП-000-161 | Улица Целинная | 251 | - |
| 162 | 37-242-501-ОП-МП-000-162 | Автодорога от ж/д переезда до ул. Белоносова | 373 | 373 |
| 163 | 37-242-501-ОП-МП-000-163 | 2229 км | 806 | - |
| 164 | 37-242-501-ОП-МП-000-164 | 2230 км | 272 | 232 |
| 165 | 37-242-501-ОП-МП-000-165 | Улица Ключевая | 348 | - |
| 166 | 37-242-501-ОП-МП-000-166 | Переулок Чистый | 195 | - |
| 167 | 37-242-501-ОП-МП-000-167 | Автодорога от ул. Гоголя до очистных сооружений | 1544 | - |
| 168 | 37-242-501-ОП-МП-000-168 | 2221 км | 92 | 92 |
| 169 | 37-242-501-ОП-МП-000-169 | Автодорога от ул. Белоносова до разъезда | 242 | 242 |
| 170 | 37-242-501-ОП-МП-000-170 | Улица Отрадная | 613 | - |
| 171 | 37-242-501-ОП-МП-000-171 | Улица Радужная | 366 | - |

Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации города Шумихи, обеспеченность парковками

(парковочными местами).

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории города Шумихи. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан (в среднем по 15-20 % в год). Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории города Шумихи

| № | Показатели | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 17608 | 17593 | 17582 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 2754 | 2525 | 2721 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 156 | 143 | 155 |

Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории города Шумихи осуществляется с использованием личного транспорта, такси и маршрутного такси, либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием.

Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории города Шумихи не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования местного значения.

Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Ежегодно администрацией города Шумихи выдаются разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. Несмотря на это, значительная часть перевозчиков осуществляет движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств без соответствующих специальных разрешений, усугубляя, таким образом, и без того сложную ситуацию с состоянием дорожного покрытия главных улиц города.

Так же на  территории города Шумихи отсутствует объездная автомобильная дорога вокруг города, обеспечивающая проезд грузовых транспортных средств до мест назначения , в результате чего, весь грузовой транспорт проезжает по городским улицам, что сказывается на эксплуатационном состоянии дорог, на экологическом неблагополучии для жителей города. В связи с этим, для устранения негативных условий требуется строительство транспортной магистрали, ориентированной на пропуск грузового транспорта в обход города.

Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения. Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах города, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач. В городе Шумихе в 2015 году зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий (в 2014 году – 12 ДТП), в результате которых, погибло 3 человек (в 2014 году погибло 5 чел.) и получили травмы 10 человек (в 2014 году – 8 чел.) Основными причинами совершении ДТП с тяжкими последствиями по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения Курганской области являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходов. Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно - транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения. Схема установки новых дорожных знаков, форма, цвета раскраски приняты в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления. С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программно-целевого метода позволит добиться:

- координации деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по снижению числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа погибших в результате ДТП. Программа разработана для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами. С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках Программы.

Реализация Программы позволит:

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ,

- обеспечить безопасность дорожного движения;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

Уровень безопасности дорожного движения.

| № п/п | Параметры | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Количество аварий | 10 | 12 | 11 |
| 2. | Количество зарегистрированных транспортных средств | 2754 | 2525 | 2721 |

Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Автомобильный транспорт, наряду с промышленностью, является одним из основных источников загрязнения атмосферы. Доля автотранспорта в общих выбросах вредных веществ может достигать 60-80%. Более 80% всех выбросов в атмосферу составляют выбросы оксидов углерода, двуокиси серы, азота, углеводородов, твёрдых веществ. Из газообразных загрязняющих веществ в наибольших количествах выбрасываются окислы углерода, углекислый газ, угарный газ, образующиеся преимущественно при сгорании топлива. В больших количествах в атмосферу выбрасываются и оксиды серы: сернистый газ, сернистый ангидрид, сероуглерод, сероводород и другие. Самый многочисленным классом веществ, загрязняющих воздух крупных городов, являются углеводороды. Перечень основных факторов негативного воздействия, а также, провоцирующих такое воздействие факторов при условии увеличения количества автомобильного транспорта на дорогах и развития транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований:

1) Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) содержат около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию злокачественных новообразований). Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований существенно повышает риски увеличения смертности от раковых заболеваний среди населения.

2) Отработавшие газы бензинового двигателя с неправильно отрегулированным зажиганием и карбюратором содержат оксид углерода в количестве, превышающем норму в 2-3 раза. Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в условиях большой загруженности на дорогах.

3) Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца вступают в реакцию с оксидами азота, в результате чего образуются новые токсичные продукты – фотооксиданты, являющиеся основой «смога». К ним относятся – озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и др. Фотооксиданты биологически активны, ведут к росту легочных заболеваний людей.

4) Большую опасность представляет также свинец и его соединения, входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин.

5) При движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами отработавших газов. К этому добавляется грязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В результате образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой в воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного покрытия. Наибольшее количество пыли создается на грунтовых и гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи от дороги. Пыль оседает также на растительности и обитателях придорожной полосы. Леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а сельскохозяйственные культуры накапливают вредные вещества, содержащиеся в пылевых выбросах и отработавших газах.

6) Автотранспортные средства отечественного производства не удовлетворяют современным экологическим требованиям. В условиях быстрого роста автомобильного парка это приводит к еще большему возрастанию негативного воздействия на окружающую среду.

Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры города Шумихи.

Развитие транспортной инфраструктуры города Шумихи предусматривается с использованием существующих автомобильных дорог и жилых улиц и прокладкой новых связей между жилыми районами, объектами массового тяготения.

В результате анализа улично-дорожной сети города Шумихи выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части;

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие асфальтированных тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов

Протяженность дорожного полотна по назначению

| Показатели | Единица измерения | Протяженность |
| --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |
| Протяженность дорог, в том числе: | км | 131,954 |
| -общего пользования муниципального значения | км | 127,8 |
| - общего пользования Субъекта РФ | км | 5,506 |

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города Шумихи.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Градостроительный план города Шумихи Шумихинского района.

Одним из главных условий дальнейшего развития транспортной инфраструктуры  является создание нормативной правовой базы транспортной сферы, отвечающей складывающейся социально-экономической ситуации. Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города Шумихи являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Курганской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры города в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

Прогноз социально-экономического и градостроительного развития города Шумихи.

Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории.

На протяжении последних лет на территории города Шумихи наблюдалось постепенное снижение численности населения. Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране. Однако, уже сегодня, темпы убыли населения значительно снизились.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

Динамика снижения роста населения

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число родившихся | 323 | 308 | 355 |
| 2. | Число умерших | 361 | 417 | 512 |
| 3. | Естественный прирост | - 0,23 | - 0,62 | -0,89 |
| 4. | Миграционный прирост населения | +34 | +91 | +36 |
| 5. | Численность населения | 17608 | 17593 | 17582 |

Технико–экономические показатели генерального плана города Шумихи

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современ- ное состояние на 2010г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория: | га |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 4,400 | 4,400 |
| 2 | Население: | чел |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 17582 | 17582 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения: |  |  |  |
| 3.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 610 | 1100 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы | мест | 2510 | 2510 |
| 3.3 | Больница | койко/мест | 158 | 158 |
| 3.4 | Поликлиника | пос. в смену | 941 | 941 |
| 3.5 | Объекты социального обеспечения | объект | 1 | 1 |
| 3.6 | Спортивные залы общего пользования | кв.м | 1800 | 1800 |
| 3.7 | Плоскостные сооружения | га | 6,1 | 12,6 |
| 3.8 | Объекты общественного питания | пос.мест | 318 | 720 |
| 3.9 | Библиотека | тыс. ед. хран. | 62 | 90 |
| 3.10 | Почта | шт. | 3 | 3 |
| 3.11 | Объекты торгового назначения | кв. торговой площади | 14649 | 14649 |
| 3.12 | Баня | мест |  | 90 |
| 3.13 | Гостиница | мест |  | 108 |
| 4 | Транспортная инфраструктура: |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность дорог | км | 131,954 | 131,954 |
|  | -общего пользования муниципального значения | км | 126,448 | 126,448 |
|  | -общего пользования субъекта РФ | км | 5,506 | 5,506 |
| 5 | Инженерная инфраструктура территории: |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение: |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление, всего | куб м/год. | 1155137,4 | 1155137,4 |
| 5.1.4 | Протяженность сетей | км | 92963 | 92963 |
| 5.2 | Канализация: |  |  |  |
| 5.3 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 5.2.1 | Общее поступление сточных вод, всего | тыс.м3/сутки | 5 | 5 |
| 5.3 | Электроснабжение, протяженность сетей 10кВ | км | Нет данных |  |
| 5.3.1 | Потребность электроэнергии, всего | тыс.кВт ч/год | Нет данных |  |
| 5.3.2 | Потребление электроэнергии на 1чел. в год | кВт ч/год | Нет данных |  |
| 5.4 | Теплоснабжение: |  |  |  |
| 5.4.1 | Производительность централизованных источников теплоснабжения, всего | тыс. Гкал/год | 51 359,957 | 51 359,957 |
| 5.4.2 | Протяженность сетей | км | 25444,30 | 25444,30 |
| 5.5 | Газоснабжение: |  |  |  |
| 5.5.1 | Протяженность сетей | км | 117,3 | 117,3 |
| 5.5.3 | Годовой расход газа | тыс.м3/год | 9140 | 9140 |
| 6 | Общее количество кладбищ | единиц | 1 | 1 |

Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории города Шумихи.

С учетом сложившейся экономической ситуации, в целом по городу Шумихи, на расчетный период, пассажиропоток также не увеличится, а возможно и уменьшится, из-за следующих факторов:

- уменьшение численности населения города;

- уменьшения деловой активности граждан;

- увеличения численности индивидуального транспорта.

Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри города личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

Прогноз развития дорожной сети города.

В рамках реализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Шумихи позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

По прогнозу на долгосрочный период  до 2030 года обеспеченность жителей города Шумихи индивидуальными легковыми автомобилями составит:

- в 2016 году – 165 автомобилей на 1000 жителей,

- в 2020 году – 186 автомобилей на 1000 жителей,

- в 2030 году – 206 автомобилей на 1000 жителей.

В городе  Шумихе на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется. Изменения плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плотности рабочих мест. По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2016 года до 2030 года существенно не меняется. Это означает, что, несмотря на рост автомобильных потоков, нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети. В среднем годовой рост легкового транспорта составляет 206 единиц.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории муниципального образования города Шумихи

| № | Показатели | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 17586 | 17590 | 17595 | 17601 | 17610 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 2830 | 2950 | 3150 | 3255 | 3360 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 171 | 167 | 179 | 184 | 190 |

Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

В перспективе возможно ухудшение ситуации на автомобильных дорогах города Шумихи,  из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Варианты развития транспортной инфраструктуры города Шумихи.

В рамках программы предложено три варианта развития транспортной инфраструктуры города Шумихи.

Базовый вариант.

Развитие программы предусматривает сохранение существующих тенденций изменения транспортного спроса и установленных целевых показателей развития транспортной инфраструктуры Шумихи, содержание и ремонт только отдельных приоритетных объектов. При данном сценарии транспортная инфраструктура города Иркутска будет развиваться, прежде всего, за счет имеющегося финансирования, определенного бюджетом города Шумихи.

Умеренно – оптимистический.

Развитие Программы  предусматривает выполнение мероприятий программы в полном объеме, при условии, что финансирование планируется осуществить за счет средств бюджета города Шумихи в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом города Шумихи на очередной финансовый год и плановый период. При данном сценарии развитие транспортной инфраструктуры города Шумихи будет осуществляться, максимально приближаясь к плановым целевым показателям

Экономически обоснованный.

Развитие Программы  предусматривает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично - дорожной сети в городе Шумихе, предполагается рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, при условии, что финансирование планируется осуществить за счет средств бюджета города Шумихи в пределах бюджетных ассигнований, с возможностью привлечения по отдельным мероприятиям программы финансирования из федерального бюджета, областного бюджета, а также внебюджетных средств (средств частных инвесторов). программы.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Достижение целей и решение задач,  Программа обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры города Шумихи. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета города Шумихи, бюджета дорожного фонда Курганской области, привлечение внебюджетных средств и средств федерального бюджета.  Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Шумихе, строительству тротуаров, мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, мероприятий по организации транспортного обслуживания населения. Перечень мероприятий по реализации Программы формируется на основании заявлений граждан  города Шумихи при этом учитывается социальная значимость, загруженность и дата последнего ремонта автомобильной дороги. Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

Перечень мероприятий

| Мероприятия | Срок реализации | Ед. Измерения | Кол-во единиц | Стоимость за ед. руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебенение грунтового полотна | Весь период | км. | 32,0724 | 1.000.000 | 32.723.797 |
| Ремонт асфальтного полотна | Перспектива | км. | 4 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| Капитальный ремонт асфальтного полотна | Перспектива | км. | 1.33 | 7.000.000 | 9.310.000 |
| Ямочный ремонт | Весь период | м2 | 2.253 | 3.750 | 8.450.244 |
| Устройство тротуаров | Весь период | м2 | 11.576 | 1.000 | 11.575.673 |
| Подъезды к социальным объектам, парковки | Перспектива | шт. | 2 | 2.500.000 | 5.000.000 |
| Асфальтирование дворовой территории МКД | Весь период | м2 | 4000 | 750.000 | 3.000.000 |
| Освещение улиц | Весь период | шт. | 50 | 7.769 | 388.450 |

6. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Программы по повышению безопасности дорожного движения, включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- обеспечение образовательных учреждений города учебно-методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка технических средств организации дорожного движения,

- мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению;

- приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий;

- установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- капитальный ремонт искусственных сооружений;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем.

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем в городе Шумихе не планируются.

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения.

Одним из путей снижения уровня загрязнения окружающей среды является замена (полная или частичная) бензинов и дизельных топлив другими энергоносителями, не нефтяного происхождения. Среди альтернативных типов топлив в настоящее время привлекает внимание целый ряд продуктов различного происхождения: сжатый природный газ и сжиженные природные газы, различные синтетические спирты, газовые конденсаты, водород, топлива растительного происхождения и т.д.

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Мониторинг и контроль за работой транспортной инфраструктуры, качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности, движением большегрузного автомобильного транспорта, определение ущерба автомобильным дорогам, нанесенного тяжеловесными автотранспортными средствам осуществляет Администрация города Шумихи.

7. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры с учетом развития объектов транспортной инфраструктуры регионального и федерального значения на территории  города Шумихи.

Мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры с учетом развития объектов транспортной инфраструктуры регионального и федерального значения в городе Шумихе не планируется.

8. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории города Шумихи.

Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений органов местного самоуправления для органов государственной власти Курганской области по развитию транспортной инфраструктуры. Финансирование Программы за счёт средств бюджета города Шумихи осуществляется в соответствии с решениями Шумихинской городской Думы. Объемы финансирования Программы за счет средств федерального и областного бюджета осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Курганской области.

Объём и источники финансирования Программы

| Наименование мероприятий | Задачи | Всего затрат, руб. | В том числе по годам | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |  |
| Щебенение грунтового полотна | эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры | 32.723.797 | 1.114.797 | 1.000.000 | 4.292.000 | 5.317.000 | 2.000.000 | 19.000.000 | Средства бюджета города Шумихи |
| Ремонт асфальтного полотна | эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры | 4.000.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 3.600.000 | Средства бюджета города Шумихи |
| Ямочный ремонт | эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры | 8.450.244 | 600.244 | 650.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 5.400.000 | Средства бюджета города Шумихи |
| Устройство тротуаров | безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения | 11.575.673 | 1.268. 673 | 590.000 | 917.000 | 800.000 | 800.000 | 7.200.000 | Средства бюджета города Шумихи |
| Подъезды к социальным объектам | эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры | 7.519.000 | 0 | 1 .519.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | Средства бюджета города Шумихи |
| Асфальтирование дворовой территории МКД | эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры | 26.106.588 | 1.492.500 | 1.791.000 | 2.149.200 | 2.579.040 | 3.094.848 | 15.000.000 | Средства областного бюджета |
| Асфальтирование дорожного полотна | эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры | 26.799.200 | 1.972.200 | 0 | 2.170.000 | 2.278.500 | 2.378.500 | 18.000.000 | Средства областного бюджета |
| Капитальный ремонт ул. Пролетарской | эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры | 8.600.000 | 0 | 8.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства областного бюджета |
| Всего | х | 125.774.502 | 6.448.414 | 14.550.000 | 10.128.200 | 11.574.540 | 8.873.348 | 74.200.000 | х |
| в том числе: | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| - областной бюджет | Х | 61.505.788 | 3.464.700 | 10.391.000 | 4.319.200 | 4.857.540 | 5.473.348 | 33.000.000 | х |
| - бюджет города, Шумихи | х | 64.268.714 | 2.983.714 | 4.159.000 | 5.809.000 | 6.717.000 | 3.400.000 | 41.200.000 | х |

9. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Социально-экономический эффект от улучшения состояния дорожной сети города Шумихи выражается в следующем:

( повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, экономия времени за счет увеличения средней скорости движения;

( снижение затрат на транспортные перевозки как для граждан, так и для предприятий и организаций города;

( обеспечение доступности и повышение качества оказания транспортных услуг при перевозке пассажиров автомобильным транспортом по регулярным городским маршрутам.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

Оценка эффективности реализации  программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

1) Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы, степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы.

2) Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности муниципальной программы:

3) й этап - расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы»;

4) й этап - расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы»;

5) й этап - расчет Ритог - итоговой оценки эффективности муниципальной программы.

6) Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (Ритог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности муниципальной программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации муниципальной программы.

7) Расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле: P1 = (Уфакт + u) / Упл * 100%, (1) где: Уфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы за отчетный год; Упл - плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году; u - сумма «положительной экономии». К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям: муниципальная программа выполнена в полном объеме, если P1 = 100%; муниципальная программа в целом выполнена, если 80% < P1 < 100%; муниципальная программа не выполнена, если P1 < 80%.

Расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по формуле: P2 = SUM Ki / N, i = 1 (2), где: Ki - исполнение i планируемого значения показателя муниципальной программы за отчетный год в процентах; N - число планируемых значений показателей муниципальной программы. Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле: Ki = П факт / П пл * 100%, (3) где: П факт - фактическое значение i показателя за отчетный год; П пл - плановое значение i показателя на отчетный год. В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле: Ki = 100%. (4) В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле: Ki = 0%. (5 1) Интерпретация оценки эффективности программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям: муниципальная программа перевыполнена, если P2 > 100%; муниципальная программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%; муниципальная программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95% муниципальная программа не выполнена, если P2 < 75%.

Итоговая оценка эффективности программы осуществляется по формуле: P итог = (P1 + P2) / 2, (6) где: Ритог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за отчетный год. 1) Интерпретация итоговой оценки эффективности программы осуществляется по следующим критериям: P итог > 100% высокоэффективная; 90% < P итог < 100% эффективная; 75% < P итог < 90% умеренно эффективная; P итог < 75% неэффективная. 1) Результаты итоговой оценки эффективности программы (значение P итог) и вывод о ее эффективности (интерпретация оценки) представляются вместе с годовыми отчетами.

10. Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории города Шумихи.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Заключение

Задачами органов местного самоуправления для реализации Программы, станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры. Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться  ремонт и содержание объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры города Шумихи, повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.